10. Свидетельство о приемке.

# АЗУ-4,2-12/24 соответствует техническим условиям

# ТУ 3468-027-56317938-13 и годен к эксплуатации.

# Штамп и подпись представителя ОТК

# Изготовлено: ООО»ЭЛО» г.Санкт-Петербург

«_______»   ______________20   г.

10. Свидетельство о приемке.

# АЗУ-4,2-12/24 соответствует техническим условиям

# ТУ 3468-027-56317938-13 и годен к эксплуатации.

# Штамп и подпись представителя ОТК

# Изготовлено: ООО»ЭЛО» г.Санкт-Петербург

«_______»   ______________20   г.

Общество с ограниченной ответственностью

по изготовлению электронного оборудования

ООО «ЭлО»

ПАСПОРТ

Автоматическое зарядное устройство

АЗУ- 4,2-12/24

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью

по изготовлению электронного оборудования

ООО «ЭлО»

ПАСПОРТ

Автоматическое зарядное устройство

АЗУ- 4,2-12/24

г. Санкт-Петербург

1.Введение.

Настоящий паспорт, совмещённый с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, содержит сведения необходимые для эксплуатации АЗУ- 4,2-12/24.

2.Назначение.

Заряд   литий-ионных аккумуляторных батарей (АБ) номинальной ёмкостью 1,6 – 5,5 А.час..

3.Технические данные.

3.1. Величина постоянного напряжения бортовой сети  (В)           12-24

3.2.Допустимые отклонения величины напряжения от номинального значения  (%)                                                                                      +15-15

3.3.Потребляемая от сети мощность не более (Вт)                              5,0

3.4.Максимальная величина зарядного тока (А)                                 0,5

3.5.Время заряда полностью разряженной АБ, номинальной ёмкостью 1,5А.час. гарантирующее отдачу полной ёмкости не более (Час)     4,0

3.6.Отключение АБ от заряда и перевод в безопасный режим подзаряда автоматическое.

3.7.Габаритные размеры АЗУ                                                    125*35*35

3.7.Масса не более (кг)                                                                            0,1

4.Комплектность.

4.1.АЗУ- 4,2-12/24.                                                                                      1

4.2.Паспорт                                                                                                  1

5.Устройство.

5.1.Корпус АЗУ предназначен для подключения в разъём типа «прикуриватель»  автомобиля. В АЗУ  стоит плата высокочастотного DC-DC преобразователя с функциями ограничения тока заряда и защиты от короткого замыкания.

5.2.Из корпуса АЗУ выходит  шнур для подключения нагрузки (фонаря), а на корпусе АЗУ находится  светодиод индикации наличия бортовой сети.

6.Правила транспортировки и хранения.

6.1.АЗУ транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия  атмосферных осадков.

6.2.АЗУ в упаковке и без нее допускают длительное хранение на стеллажах в закрытых помещениях при условии отсутствия на них

механических воздействий, агрессивных сред и высокой температуры (них более 80).

____________________________________________________________

1.Введение.

Настоящий паспорт, совмещённый с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, содержит сведения необходимые для эксплуатации АЗУ- 4,2-12/24.

2.Назначение.

Заряд  литий-ионных  аккумуляторных батарей (АБ) номинальной ёмкостью 1,6 – 5,5 А.час..

3.Технические данные.

3.1. Величина постоянного напряжения бортовой сети  (В)            12-24

3.2.Допустимые отклонения величины напряжения от номинального значения  (%)                                                                                      +15-15

3.3.Потребляемая от сети мощность не более (Вт)                              5,0

3.4.Максимальная величина зарядного тока (А)                                  0,5

3.5.Время заряда полностью разряженной АБ, номинальной ёмкостью 1,5А.час. гарантирующее отдачу полной ёмкости не более (Час).      4,0

3.6.Отключение АБ от заряда и перевод в безопасный режим подзаряда автоматическое.

3.7.Габаритные размеры АЗУ                                                    125*35*35

3.7.Масса не более (кг)                                                                            0,1

4.Комплектность.

4.1.АЗУ- 4,2-12/24.                                                                                      1

4.2.Паспорт                                                                                                  1

5.Устройство.

5.1.Корпус АЗУ предназначен для подключения в разъём типа «прикуриватель»  автомобиля. В АЗУ  стоит плата высокочастотного DC-DC преобразователя с функциями ограничения тока заряда и защиты от короткого замыкания.

5.2.Из корпуса АЗУ выходит  шнур для подключения нагрузки (фонаря), а на корпусе АЗУ находится  светодиод индикации наличия бортовой сети.

6.Правила транспортировки и хранения.

6.1.АЗУ транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия  атмосферных осадков.

6.2.АЗУ в упаковке и без нее допускают длительное хранение на стеллажах в закрытых помещениях при условии отсутствия на

механических воздействий, агрессивных сред и высокой температуры (них более 80).

7. Гарантийные обязательства.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации АЗУ составляет 12 месяцев со дня продажи покупателю.

7.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня изготовления предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

7.3.При несоблюдении покупателем правил хранения и транспортирования предприятие-изготовитель не несет ответственности за сохранность и качество  изделия.

8.Указание мер безопасности.

8.1.Не допускается эксплуатация устройства в помещениях с токопроводящей пылью, а также во взрывоопасных помещениях.

8.2.Категорически запрещается проводить ремонтные работы без отключения АЗУ от бортовой сети автомобиля.

9.Порядок работы.

9.1.Подключить АЗУ  к  бортовой сети автомобиля - 12В-24В.

9.2.Подключить нагрузку (фонарь).

- загорится светодиод «сеть»/»конец заряда» красным цветом – идёт заряд

- по окончании заряда (зарядный ток уменьшается до безопасной величины и АБ переходит в режим подзаряда), светодиод индикации «сеть»/»конец заряда», изменяет цвет свечения с красного на зелёный.

9.3.По окончании работы:

- отсоединить АБ (фонарь)

- отключить АЗУ от бортовой сети автомобиля.

____________________________________________________________

7.Гарантийные обязательства.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации АЗУ составляет 12 месяцев со дня продажи покупателю.

7.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня изготовления предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

7.3.При несоблюдении покупателем правил хранения и транспортирования предприятие-изготовитель не несет ответственности за сохранность и качество  изделия.

8.Указание мер безопасности.

8.1.Не допускается эксплуатация устройства в помещениях с токопроводящей пылью, а также во взрывоопасных помещениях.

8.2.Категорически запрещается проводить ремонтные работы без отключения АЗУ от бортовой  сети автомобиля.

9.Порядок работы.

9.1.Подключить АЗУ  к бортовой сети  автомобиля  - 12В-24В.

9.2.Подключить нагрузку (фонарь).

- загорится светодиод «сеть»/»конец заряда» красным цветом – идёт заряд

- по окончании заряда (зарядный ток уменьшается до безопасной величины и АБ переходит в режим подзаряда), светодиод индикации «сеть»/»конец заряда», изменяет цвет свечения с красного на зелёный.

9.3.По окончании работы:

- отсоединить АБ (фонарь)

- отключить АЗУ от бортовой сети автомобиля.