ПАСПОРТ

и инструкция по эксплуатации на

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АПЗУ-12/40-М

ДЛЯ УСКОРЕННОГО ЗАРЯДА АВТОМОЛБИЛЬНЫХ

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ типа 6СТ-60, 6СТ-90 и др.

Назначение

1.АПЗУ предназначено для ускоренного заряда свинцовых аккумуляторных батарей (АБ) различной ёмкости, номинальным напряжением 12В, а также для использования его как дополнительный источник питания во время запуска двигателя автомобиля в случае полностью разряженной АБ или в холодное время года

2. АПЗУ работает от сети 220/110 вольт. Переключатель величины питающего напряжения  (220/110) находится внутри корпуса. В продажу АПЗУ поступает с установкой 220В.

3.Основными достоинствами АПЗУ являются:

-простота в эксплуатации

-высокая надёжность

-малые массо-габаритные показатели и высокий КПД за счёт использования                                 высокочастотного   AC-DC преобразователя

-исключение перезаряда

-защита от переполюсовки

-защита от короткого замыкания на выходе (не более 10 сек.).

4.АПЗУ выполнено в соответствии с ТУ 3468-030-31991-705-2003.

Технические данные

1.АПЗУ  обеспечивает режим заряда аккумуляторной батареи (АБ) падающим

током, максимальная величина которого составляет 40А.

2.Время заряда батареи (полностью разряженной) ёмкостью 60а*час не более 3 часов

3.Потребляемая мощность от сети (220/110В, 50 Гц) не более 650 Вт.

4. Габаритные размеры АПЗУ  -    210х300х80

5. Масса АПЗУ                           -     1,7 кг.

Комплект поставки

1. АПЗУ-12/40-М                                                         - 1 шт.

2. Кабель силовой с зажимами (типа «крокодил»)   - 1шт.

3. Руководство по эксплуатации                                - 1 шт.

4. Упаковка                                                                   - 1 шт.

Требования по технике безопасности

1. Не допускается эксплуатация устройства в помещениях с токопроводящей пылью,

а также во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

2. Категорически запрещается снимать крышку АПЗУ и проводить ремонтные

работы без отключения от сети 220В.

3.ВНИМАНИЕ ! Если при включении АПЗУ, подключённого к АБ, нет зарядного тока - проверьте полярность! Допускается нагрев силовых проводов при токах 30 – 40 ампер до температуры 60 градусов Цельсия.

В случае, если при включённом  в сеть АПЗУ произошло короткое замыкание силовых зажимов типа «крокодил» и после этого при подключении нагрузки нет зарядного тока,  необходимо выключить АПЗУ из сети примерно на одну минуту и заново выполнить действия описанные в пункте - подготовка к работе.

Устройство  АПЗУ-12/40-М

1. АПЗУ выполнено в виде настольного прибора.

2. На передней панели расположен клавишный выключатель «сеть» с подсветкой, тумблер включения тока заряда, разъём для подключения силового кабеля который подключается к заряжаемой АБ и жидкокристаллический дисплей осуществляющий индикацию зарядного тока и величины напряжения на заряжаемой АБ.

3. На задней панели находится держатель предохранителя и сетевой шнур.

Подготовка к работе

1. После хранения в холодном или сыром помещении, а также после транспортировки, устройство перед включением следует выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.

2. Подключить к разъёму на передней панели силовой кабель

3. Подключить заряжаемый аккумулятор к АПЗУ  соблюдая полярность.

+ или красный зажим подключается к плюсу аккумуляторной батареи;

-  или черный зажим подключается к минусу аккумуляторной батареи.

Категорически запрещается изменять полярность.

4. Включить вилку АПЗУ в сеть 220 В  50 Гц.

Порядок работы

- Включить клавишный выключатель «Сеть». Загорается подсветка  «Сеть».

На дисплее появится  величина напряжения на подключённом аккумуляторе.

- Включить тумблер включения тока. На дисплее появится величина тока заряда.

3. Примерно через 3 - 8 часов можно отключить заряжаемую АБ от АПЗУ.

4. В случае полного разряда аккумуляторной батареи Вашего автомобиля и необходимости срочного его запуска необходимо:

-  подключить АПЗУ к борнам  АБ не снимая АБ с автомобиля.

-  включить АПЗУ на заряд АБ на 5-10 минут.

-  не отсоединяя крокодилы силового кабеля АПЗУ от заряжаемой АБ осуществлять запуск стартера автомобиля путем поворота ключа зажигания на время 3-5 сек с паузами 1-2 мин. (допускается нагрев силовых проводов до температуры 60 С).

7. В случае если на дисплее величина тока превышает 50 А., немедленно выключить ток тумблером включения тока, отключить АПЗУ от сети,  проверить правильность подключения полярности  силового кабеля к АБ, а также величину напряжения на заряжаемой АБ. Величина напряжения на АБ не должна быть меньше

10В. Если напряжение меньше 10В, то АБ бракованная, и её нельзя использовать.

Возможные неисправности и методы их устранения

Если при включении АПЗУ в сеть не загорается подсветка выключателя необходимо проверить исправность предохранителя.

Предприятие-изготовитель дает гарантию исправной работы устройства в течение 2х лет со дня его приобретения

Заводской номер                                         Дата выпуска

Штамп представителя ОТК

Изготовлено: ООО «ЭлО»

«___» ____________20    г.                Штамп торгующей организации.