# Фонарь аккумуляторный светодиодный

# ФС – 1 и автоматическое зарядное устройство

# АЗУ- 4,2

# Паспорт и инструкция по эксплуатации

# 1.Назначение

1.1.Фонари типа ФС-1 предназначены для использования в качестве индивидуального средства освещения и подачи световых  сигналов в любых погодных условиях при температуре окружающего воздуха от -30С до +40С.

1.1.1 Фонари комплектуются ремешком для крепления на голову – височный вариант.

1.2.АЗУ предназначено для заряда аккумуляторных батарей (АБ) в фонаре типа ФС-1.

2.Устройство фонаря ФC-1

2.1.Фонарь состоит из пластмассового корпуса, внутри которого находится герметичная литий-ионная  аккумуляторная батарея (АБ) емкостью 1,8 А.ч и плата защиты светодиодов от перегрузки по току.

2.2.Аккумуляторная батарея  подсоединяется к плате защиты и к внешнему разъёму для подключения АЗУ.

3.Устройство АЗУ-4,2

3.1.АЗУ состоит из пластмассового корпуса, электронной печатной платы и шнура для подключения к ФС-1.

3.2.На крышке АЗУ расположен светодиод индикации «сеть»/заряд».

3.3.На днище АЗУ находится вилка для подключения АЗУ к сети.

# 4.Технические характеристики  фонаря

Напряжение, В                                                           3.7

Емкость аккумулятора, А.ч.                                     1,8

Тип аккумулятора                                                      герметичный литий-ионный

Ресурс аккумулятора, циклов, не менее                 600

Cила света по оси свечения, кд                               150-200

Угол рассеивания светового потока, градусов       10 - 12

Время непрерывной работы

без заметного снижения яркости, час.                                 18

Освещённость в 1 лк на расстоянии не менее, м.               50

Габариты, мм.                                                           100х48х23

Масса, кг                                                                    0,1 – 0,15

Цвет корпуса                                                             черный

Герметичность корпуса                                            брызгозащищённый

5. Технические характеристики АЗУ

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц.

Устройство обеспечивает режим заряда аккумуляторной батареи падающим током. Начальная величина тока  0,7А +/-  10%.

Время заряда батареи не более 8 часов. Отключение батареи - автоматическое.

Критерием окончания заряда является погасание светодиода индикации «сеть»/«заряд».

Максимальная потребляемая мощность от сети не более 5Вт.

Габаритные размеры устройства                             78х85х28

Масса устройства – не более                                   100 гр.

6.Правила эксплуатации  ФС-1

6.1.Подключить шнур АЗУ к разъёму на корпусе ФС-1 и включить вилку АЗУ в сеть.

6.2.1.Предельно допустимый срок хранения аккумуляторной батареи без подзаряда не ограничен.

6.3.Заряд аккумуляторной батареи, для получения её полного ресурса, необходимо проводить только от автоматических зарядных устройств типа АЗУ-4,2.

7. Правила эксплуатации АЗУ

7.1. Подключить устройство к сети 220В.

7.2. Подсоединить кабель зарядного устройства к разъёму фонаря ФС-1, при этом    должен загореться светодиод индикации «сеть»/«заряд».

7.3.При достижении аккумуляторной батареей порядка 95% емкости, светодиод «сеть»/«заряд» гаснет.

4.9. По окончании работы  - отсоединить фонарь, отключить устройство от сети 220В.

# 5.Комплектность

5.1.Фонарь ФС-1                -  1шт.

5.2.АЗУ -4,2   -                       1шт.

5.3.Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации    - 1 шт.

5.4.Ремешок для крепления фонаря на голову (на висок)         – 1 шт.

5.5.Сумка (одна шт.) или упаковочные коробки – 2шт.

6.Правила транспортировки и хранения

6.1.АЗУ и ФС-1 транспортируют в штатной таре любым видом транспорта при условии их защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных  осадков.

6.2.АЗУ и ФС-1 в упаковке и без неё допускают длительное хранение на стеллажах в закрытых помещениях при отсутствии на них механических воздействий, агрессивных сред, и высокой температуры (более 80С).

# 7.Гарантийные обязательства

7.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу фонаря ФС-1 при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения – в течение 3 лет со дня  его приобретения.

# Дата выпуска

# Штамп ОТК

# Предприятие изготовитель  - ООО «ЭлО»

Год и месяц продажи __________________  штамп продавца.